TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

# Logu aizsargājošie un aptumšojošie materiāli

|  |  | Specifikācija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Diena - Nakts rullo žalūzija | RULLO, d/n auduma žalūzijas sistēma: Mehānisms: Caurules materiāls – ekstrudēts, alumīnija sakausējums, ar stiprības ribām, diametrā no 28-42mm atkarībā no žalūziju izmēra; Stiprināšana – pie sienas vai griestiem (precizēšana pie pasūtījuma); Sienas stiprinājums – krāsota metāla, ar nosegu gan pašam stiprinājumam, gan skrūvēm. Fiksācijas funkcija – autofiksācija; Atvēršanas funkcija – velkot auklu vai ķēdīti, rullo žalūzijas sarullējas (atveras), velkot to pašu auklu vai ķēdīti pretējā virzienā rullo žalūzijas atrullējas (aizveras), pavelkot uz augšu auduma līnijas platuma apmērā atrodas dienas režīmā; Atvēršanas vadība – atbilstoša garuma balta poliestera aukla vai metāla ķēdīte ar atsvaru, izvietojama rullo žalūzijas sistēmas labajā vai kreisajā pusē (precizēšana pie pasūtījuma). Rullo žalūzijas audums: Materiāls 100% poliesters (PES); Struktūra – gluda audumu faktūra, ar ofisa telpām piemērotiem dekoratīvajiem elementiem vai bez dekoratīvajiem elementiem; Krāsas sastāvs – uz akrila bāzes vai līdzvērtīga, nesatur veselibai kaitīgas vielas; Putekļu atgrūdošs; Krāsojuma stils – vienkrāsains bez rakstiem; Krāsas tonis – balts, bēšs, gaiši bēšs, gaiši dzeltens, brūns, lina Komplektācijā – atsvars, kas nodrošina rullo žalūziju auduma nostiepumu; Auduma tīrīšana – mazgāšana ar rokām, ievērojot mazgāšanas instrukciju. Audumam jābūt sertificētam ar ISO sertifikātu; Cits: Garantijas laiks – 2 gadi. Auduma tonis jāsaskaņo ar pasūtītāju. |
| 2. | Diena – Nakts kasešu rullo žalūzija | Vadotnes profils: Vadotnes platums 30 – 35 mm Kasete: Materiāls – ekstrudēts, alumīnija sakausējums; Pārklājums – balta, pulverkrāsojuma krāsa; Stiprināšana – pie PVC loga līstes. Mehānisms: Caurules materiāls – alumīnija sakausējums; Fiksācijas funkcija – autofiksācija; Atvēršanas funkcija – velkot auklu vai ķēdīti, kasešu rullo žalūzijas sarullējas (atveras), velkot to pašu auklu vai ķēdīti pretējā virzienā kasešu rullo žalūzijas atrullējas (aizveras) pavelkot uz augšu auduma līnijas platuma apmērā atrodas dienas režīmā; Atvēršanas vadība – atbilstoša garuma balta poliestera aukla, izvietojama kasešu rullo žalūzijas sistēmas labajā vai kreisajā pusē (precizēšana pie pasūtījuma). Kasešu rullo žalūzijas audums: Materiāls 100% poliesters (PES); Struktūra – Gluda audumu faktūra, ar ofisa telpām piemērotiem dekoratīvajiem elementiem vai bez dekoratīvajiem elementiem; Krāsas sastāvs – uz akrila bāzes vai līdzvērtīga, nesatur veselibai kaitīgas vielas; Putekļu atgrūdošs; Krāsojuma stils – vienkrāsains bez rakstiem; Krāsas tonis – balts, bēšs, gaiši bēšs, gaiši dzeltens, brūns, lina Komplektācijā – atsvars, kas nodrošina rullo žalūziju auduma nostiepumu; Auduma tīrīšana – mazgāšana ar rokām, ievērojot mazgāšanas instrukciju. Audumam jābūt sertificētam ar ISO sertifikātu; Cits: Garantijas laiks – 2 gadi. Auduma tonis jāsaskaņo ar pasūtītāju. |
| 3. | Logu aizsargplēve ar matētu efektu | Logu PVC aizsargplēve; Balta, mattēta plēve ar UV aizsardzību. Plēves materiāls Gaismas caurlaidība 68% Saules atstarojums 20% Absorbcija 18% Aizsardzība pret UV starojumu 99% Cits: Garantijas laiks – 2 gadi. |
| 4. | Logu aizsargplēve ar tonējumu un sauli atstarojošu funkciju | Logu PVC aizsargplēve; Balta, mattēta plēve ar UV aizsardzību. Plēves materiāls Gaismas caurlaidība 44-19% Saules atstarojums 28-56% Absorbcija 34-37% Aizsardzība pret UV starojumu 99% Cits: Garantijas laiks – 2 gadi. |
| 5. | Rezerves daļas | Jānodrošina žalūziju rezerves daļas pēc nepieciešamības |

Pirms izgatavošanas pasūtījuma veicējs veic uzmērījumus, pēc izgatavošanas veic uzstādīšanu.

# FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Mērvienība | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diena - Nakts rullo žalūzija | 1m2 |  |
| 2 | Diena – Nakts kasešu rullo žalūzija | 1m2 |  |
| 3 | Logu aizsargplēve ar matētu efektu | 1m2 |  |
| 4 | Logu aizsargplēve ar tonējumu un sauli atstarojošu funkciju | 1m2 |  |
| Kopējā summa bez PVN: |  |

Piedāvātajai cenai ir jābūt izteiktai euro, ietverot visas izmaksas, ieskaitot piegādes un uzstādīšanas izmaksas, kā arī nodokļi, nodevas un citas izmaksas, izņemot PVN, kuras rodas vai var rasties pretendentam, izpildot līgumsaistības.

Paraksts:________________________________

Vārds, uzvārds:

Amats:

Datums: