SIA “Rīgas veselības centrs”

Cenu aptaujas nolikums iepirkumam

“Ventilācijas sistēmu kanālu tīrīšana”

# VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

## Pasūtītājs

Pasūtītāja nosaukums: SIA “Rīgas veselības centrs”

Reģistrācijas numurs: 50103807561

Juridiskā adrese: Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058.

Pasūtītāja profila adrese: www.rigasveseliba.lv

## Kontaktpersona

Kontaktpersona: Andis Ragovskis

Tālruņa numurs: 26489800

E-pasta adrese: andis.ragovskis@rigasveseliba.lv

## Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana

### Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā.

### Piedāvājumu iesniedz elektroniski (ieskanētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu) nosūtot uz e-pastu: andis.ragovskis@rigasveseliba.lv līdz 2021.gada 14.maija plkst.15:00.

# INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

### Cenu aptaujas iepirkuma priekšmets ir “Ventilācijas sistēmu kanālu tīrīšana” , kas ir saskaņā ar cenu aptaujas tehniskās specifikācijas prasībām.

### Iepirkuma priekšmets NAV sadalīts daļās.

### Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma apjomu.

### Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

### Pretendentam ir jāveic objekta apskate. Lai veiktu objekta apskati, iepriekš jāsazinās ar Nolikuma 1.2. punktā norādīto kontaktpersonu.

## Līguma darbības laiks un būtiskie noteikumi

### Pasūtītāja plānotā Līguma summa ir līdz 9999.00 EUR bez PVN. Pasūtītājs patur tiesības lemt par šajā punktā minētās summas izmaiņām, pamatojoties uz Pasūtītāja finanšu iespējām.

### Līgums stājās spēkā dienā, kad tas ir abpusēji parakstīts un ir spēkā 6 (sešus) kalendāros mēnešus no līguma noslēgšanas brīža vai līdz līguma summas sasniegšanai, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais. Ja pēc līguma termiņa beigām līguma summa nav iztērēta, Puses var vienoties par līguma pagarinājumu.

### Pakalpojuma uzsākšana 20dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

### Līguma izpildes vieta: SIA “Rīgas veselības centrs” filiāles: “Ziepniekkalns”, Spulgas ielā 24; “Ķengarags”, Kaņiera ielā 13; “Iļģuciems”, Sēlpils ielā 15; "Torņakalns", Kokles ielā 12; 12 A.

### Apmaksa 30 kalendāro dienu laikā no pieņemšanas nodošanas akta savstarpējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

### Pasūtītājs pieņem visa pakalpojuma izpildi pēc pilna  visa apjoma izpildes ar kopējo pieņemšanas-nodošanas aktu (turpmāk – Akts), ko sagatavo un iesniedz Izpildītājs.

# PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

## Pieteikums dalībai iepirkumā

### Pretendents, kurš iesniedz piedāvājumu, ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

### Personas, kura paraksta piedāvājumu, pārstāvības tiesībām ir jābūt nostiprinātām atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam ir jāpievieno attiecīgais dokuments par paraksta tiesīgas personas izdotu pilnvaru.

## Prasības un iesniedzamie kvalifikācijas dokumenti

### Iesniedzot Cenu aptaujas nolikumā noteiktos dokumentus, pretendents apliecina, ka tā kvalifikācija ir pietiekama iepirkuma priekšmetā minētā pakalpojuma izpildei.

| Nr. p.k. | Noteiktās prasības | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pretendenta speciālista atbilstība Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238, 8. pielikuma prasībām. | Jāiesniedz atbilstošu darbu veikšanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija. |
| 2. | Pretendenta rīcībā jābūt: - siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanas; - vai siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanas vai siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvuzraudzības darbības sfērā sertificētam/iem būvspeciālistam/iem ar derīgu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, kas tam dod tiesības veikt šajā iepirkumā paredzētos darbus. | Jāiesniedz atbilstošā speciālista sertifikāta kopija. |
| 3. | Pretendentam jābūt pieredzei šādu pakalpojumu sniegšanā iepriekšējo trīs gadu laikā. | Jāiesniedz apliecinājums, norādot, pasūtītāju, objekta nosaukumu, adresi, pasūtītāja kontaktpersonu un tel. Nr. |

## Pretendenta piedāvājums

### Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu, kas sastāv no:

### Nolikuma 3.2. punktā minētajiem dokumentiem;

### Pretendenta piedāvājuma saskaņā ar Nolikuma 2. pielikumu.

### Orientējošu darbu izpildes grafiku. Pasūtītājam jāgūst pārliecība par darbu izvešanu nekādi netraucējot pacientu plūsmai un filiāles darba procesiem.

## Finanšu piedāvājums

### Finanšu piedāvājumā cenu par vienu vienību norāda ar ne vairāk kā 2 (divām) zīmēm aiz komata. Kopējo cenu norāda euro (EUR) ar divām zīmēm aiz komata.

### Piedāvājuma cenā ir jāietver nodokļi, nodevas, saistītās izmaksas un visas citas izmaksas, izņemot PVN, kuras rodas vai var rasties pretendentam, izpildot pasūtījumu.

# PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA

## Par uzvarētāju atzīst pretendentu, kurš iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no Nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem, kā piedāvājuma izvēles kritēriju nosakot viszemāko cenu par visu iepirkuma apjomu.

## Visi pretendenti tiks informēti e-pastā par Cenu aptaujas rezultātu.

## Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo pretendentu, kurš ir atbilstošs  nolikumā noteiktajām prasībām un ir nākamais piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu EUR bez PVN.

Nolikuma pielikumi:

- pielikums – Tehniskā specifikācija;

- pielikums – Pretendenta  piedāvājums;

- pielikumi – 3; 4; 5; 6. objektu raksturojums.

Nolikuma 1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Cenu aptauja “Ventilācijas sistēmu kanālu tīrīšana”

Pasūtītāja prasības pretendentam.

- Iepazīšanās ar objektiem klātienē obligāta.

- Pretendentam ir Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamais tehniskais aprīkojums, pakalpojuma sekmīgai sniegšanai atbilstoši Konkursa nolikumā tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

- Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās kvalificēts un pieredzējis personāls atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238, 8. pielikuma prasībām.

- Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām. Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi.

- Pretendents pats ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, darba rīku un mērlīdzekļu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu novērtēšanu darbu veikšanas grafiku un  uzdevumu veikšanai. Pretendentam pašam jāizvērtē darbu veikšanai nepieciešamie darbaspēka un citi resursi.

- Pretendents veic darbus ar savu kvalificētu darbaspēku, tehniku, darbarīkiem un materiāliem.

- Pirms darbu uzsākšanas veicamo darbu grafiki (pa nedēļas dienām) jāsaskaņo ar pasūtītāju. Darbu izpilde bez saskaņotiem grafikiem (katram objektam atsevišķi) netiks pieļauta.

- Darbu veikšanas process nekādā veidā nedrīkst traucēt objekta darbībai, darba procesiem un pacientu plūsmai.

- Pasūtītājam ir tiesības noteikt Pakalpojuma sniegšanas apjomu pēc nepieciešamības un secības.

- Pirms darba uzsākšanas darba veikšanas vietā Izpildītājs esošos priekšmetus apsedz ar aizsargplēvi, kuru noņem pēc darba pabeigšanas un veic darba vietas sakopšanu. Ja kādus priekšmetus nepieciešams pārvietot, pēc darba pabeigšanas tos novieto atpakaļ iepriekšējās vietās.

- Pirms kārtējās ventilācijas sistēmas tīrīšanas uzsākšanas, pēc nepieciešamības (izvērtē kopā ar Pasūtītāja nozīmēto pārstāvi) nosedz konkrētās ventilācijas sistēmas gaisa pieplūdes vietas telpās, izmantojot G3 klases filtrēšanas audumu. Pēc ventilācijas sistēmas gaisa pieplūdes daļas iztīrīšanas gaisa filtrēšanas audumu no gaisa pieplūdes vietām noņem tikai pēc tam, kad konkrētā ventilācijas sistēma darbojusies vismaz diennakti.

- Izpildītājs nodrošina Pakalpojuma izpildi ar savu, atbilstošas kvalifikācijas darbaspēku, inventāru, materiāliem un transportu.

- Ventilācijas sistēmas gaisa pieplūdes daļas tīrīšanu sāk virzienā no gaisa sagatavošanas iekārtas uz gaisa pieplūdes vietām telpās, gaisa nosūces daļu – pretējā virzienā.

- Ja darba veikšanu traucē telpu iekārtie griesti, tos demontē un pēc darba pabeigšanas veic atpakaļmontāžu. Iekārto griestu plākšņu demontāžu un atpakaļmontāžu veic izmantojot tīrus cimdus. Iekārto griestu plākšņu, kā arī pārējā telpas interjera un priekšmetu bojājumu (nosmērēšana vai deformācija) gadījumā, kas radies darba izpildes dēļ, bojājuma novēršanu veic Izpildītājs par saviem līdzekļiem.

- Ja kādam ventilācijas sistēmas posmam nav iespējams piekļūt, Izpildītājs ierīko tīrīšanas lūciņu vai veic šī posma demontāžu, tīrīšanu un atpakaļmontāžu. Ventilācijas sistēmas demontāžu veic tādā apjomā, lai līdz nākamās darba dienas sākumam ir iespējams veikt demontētā posma tīrīšanu, atpakaļmontāžu un darba vietas sakopšanu.

- Darbus sākot, ventilācijas restes, difuzori, el. ventilatori tiek demontēti, darbus beidzot, demontētie elementi pēc apkopes tiek montēti atpakaļ. Izpildītājs pirms apkopes uzsākšanas fiksē bojātos elementus, saraksta veidā iesniedz Pasūtītājam, to nomaiņu veic Pasūtītājs.

- Pasūtītājam ir tiesības veikt Pakalpojuma kvalitātes kontroli visa tā izpildes laikā.

- Veikto darbu aktu un izpilddokumentācijas nodošana katram objektam veicama atsevišķi un ar pieņemšanas/nodošanas aktu.

- Pretendents līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas, bet ne vēlāk kā pirms pakalpojuma uzsākšanas veiks savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par līguma izpildes laikā pretendenta darbības vai bezdarbības rezultātā pasūtītājam un trešajām personām (t.sk. arī Pasūtītājam – SIA “Rīgas veselības centrs” nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai.

Īpašās prasības

- Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visas ar pakalpojumu saistītās izmaksas (darbs, mērlīdzekļi, mehānismi, transports, kā arī visas nodevas un nodokļi). Finanšu piedāvājumā norādītās izmaksas nevar palielināt visā līguma darbības laikā.

- Pretendents pats ir atbildīgs par spēkā esošo darbu drošības, ugunsdrošības noteikumu un uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu objektā.

- Pakalpojuma sniegšanas rezultātā objektam nodarītie bojājumi vai arī citi zaudējumi, kas radušies Pretendenta darbības vai bezdarbības rezultātā, Pretendentam jānovērš par saviem līdzekļiem.

- Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājam ir tiesības samazināt vai papildināt objektu sarakstu.

- Izpilddokumentāciju jāizstrādā trīs eksemplāros drukātā veidā un vienu elektroniski.

Darbu veikšana, saskaņošana un organizēšana

- Pēc līguma noslēgšanas par konkrētā objektā veicamiem darbiem, Uzņēmējam ir jāiesniedz visa Pasūtītāja pieprasītā informācija par darbos iesaistītām personām.

- Darbu plānošana - veicamo darbu kalendārie laika grafiki atbilstoši objektiem un pa dienām, jāsaskaņo ar objekta pasūtītāju. Pamatotas nepieciešamības gadījumā darbu procesā darbu izpildes grafiks var tikt koriģēts.

- Darbi, kas saistīti ar patērētāju atslēgumiem veicami tikai nomnieka pārstāvju uzraudzībā (aptiekas, laboratorijas, utt.).

- Atsevišķos gadījumos darbi veicami vakaros pēc plkst. 20.00 un brīvdienās. Darbu izpildes laikā, Pretendents ir atbildīgs par Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumu, apsardzes noteikumu, darba drošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu.

Nolikuma 2. pielikums

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS

Cenu aptaujai

“Ventilācijas sistēmu kanālu tīrīšana”

Pasūtītājs: SIA “Rīgas veselības centrs” Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058

Pretendents, _____________________________, reģ. Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties cenu aptaujā “Ventilācijas sistēmu kanālu tīrīšana”

un apliecinām, ka varam nodrošināt Cenu aptaujas nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU:

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Reģ. Nr. |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Kontaktpersona: |  |
|  | (vārds, uzvārds, amats) |
| Telefons: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Banka: |  |
| Kods: |  |
| Konts: |  |

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Apliecinām, ka nodrošināsim pakalpojuma sniegšanu atbilstoši Cenu aptaujas nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Tehniskās specifikācijas prasības mums ir saprotamas un ir izpildāmas iepirkumā noteiktajos termiņos.

___________________________________________________________    _________________ /Paraksttiesīgās  personas vai tās pilnvarotās personas amata nosaukums/ /Paraksts/       /Paraksta atšifrējums/

2021. gada __. ___________.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Mēs, ___________________________________________________________________________

(pretendenta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs.)

piedāvājam nodrošināt pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar Cenu aptaujas nolikuma un tā pielikumu prasībām par šādu cenu _______________ EUR bez PVN.

### Apliecinām, ka piedāvātajā cenā ir ietvertas visas saistītās izmaksas un visas citas izmaksas, izņemot PVN, kuras rodas vai var rasties pretendentam, izpildot pasūtījumu.

___________________________________________________________    _________________ /Paraksttiesīgās  personas vai tās pilnvarotās personas amata nosaukums/ /Paraksts/       /Paraksta atšifrējums/

2021. gada __. ___________.